R419A (FORANE FX90)

HFC

Zamiennik drop-in za R22

przeznaczony do istniejących instalacji z bezpośrednim odparowaniem

Olej

mineralny alkilobenzenowy poliestrowy

Zastosowanie

w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych do średnich i wysokich temperatur odparowania

Oddziaływanie na metale i tworzywa sztuczne

w pełni kompatybilny z większością materiałów używanych w układach z R22 nie stosować do układów z zalanymi parownikami i sprężarkami odśrodkowymi

Dostępne opakowania

12; 25 kg, butle jednorazowe 13,2 kg

#### DANE FIZYCZNE   R419A

| WŁAŚCIWOŚCI | JEDNOSTKA | R-419A |
| --- | --- | --- |
| Wzór chemiczny/ lub typ mieszaniny | - | ZEO |
| Nazwa chemiczna/skład | - | R125/R134a/R-E170 (77/19/4) |
| Masa cząsteczkowa | g/mol | 109,3 |
| Temperatura wrzenia przy 1.013 bar | oC | -42,6 |
| Poślizg temperatury przy 1.013 bar | K | 6,6 |
| Gęstość cieczy przy 25oC | kg/dm3 | 1,152 |
| Gęstość pary nasyconej przy 1.013 bar | kg/m3 | 5,80 |
| Temperatura krytyczna Ciśnienie krytyczne Gęstość krytyczna | oC bar kg/dm3 | 79,1 38,8 0,535 |
| Ciepło parowania w punkcie wrzenia przy 1.013 bar | kJ/kg | 194,3 |
| Ciepło właściwe cieczy przy 25 oC pary przy 25 oC, 1.013 bar | kJ/(kgK) kJ/(kgK) | 1,47 0,822 |
| Przewodność cieplna cieczy przy 25 oC pary przy 25 oC, 1.013 bar | W/mK W/mK | 0,072 0,014 |
| Lepkość cieczy przy 25 oC pary przy 25 oC, 1.013 bar | m.Pa.s m.Pa.s | 0,137 0,012 |
| Palność w powietrzu | % obj. | niepalny |
| Wskaźniki ekologiczne ODP HGWP | - - | 0 |